## Slide 1: EDG- 8
Aecio

## Slide 2: Multiplex
O circuito Multiplex é utilizado para enviarmos as informações contidas em várias linhas (fios) em uma só linha(fio).

## Slide 3: Multiplex
A entrada de seleção tem como finalidade escolher qual das informações de entrada, ou qual dos canais de informação deve ser ligado à saída.
Um circuito elementar que efetua uma multiplexação é uma chave de 1 polo e n posições.

## Slide 4: Multiplex
Se ligarmos, por exemplo, a informação 1 na saída basta selecionarmos a posição 1 da chave seletora , assim, sucessivamente.
Esse processo é o funcionamento básico de um multiplex, sendo que as entradas de seleção irão indicar qual a informação a ser conectada à saída, ou seja, no exemplo anterior as variáveis de seleção irão comutar a posição da chave seletora.

## Slide 5: Multiplex
O circuito lógico básico que efetua a função de um multiplex:

## Slide 6: Multiplex
Quando A for igual a zero, teremos na saída a mesma informação que a entrada I0, se I0 for igual à zero, S será igual a zero e se I0 dor igual a 1, S será igual a 1. Nesse caso a informação I1 será bloqueada pela porta E referente a I1, pois outro terminal desta estará ligada em A que valerá zero.
Quando A=1, I0 será bloqueado e analogamente ao explicado, a informação I1 aparecerá na saída.

## Slide 7: Projeto de um multiplex
Para projetarmos um multiplex, devemos relacionar primeiramente a possibilidade que as entradas de seleção irão assumir com a informação de entrada que deve ser conectada à saída.
Para isso montamos uma tabela da verdade onde serão colocadas todas as possibilidades de seleção e as respectivas informações que devem aparecer na saída.

## Slide 8: Multiplex de 4 canais ou entradas de informação
Para que possamos conectar aleatoriamente 4 entradas à saída necessitamos de 2 variáveis de seleção. Valores assumidos pela saída para cada possibilidade das variáveis de seleção.

## Slide 9: Circuito que executará essa função

## Slide 10: Análise de caso
Exemplo:
Quando ocorrer esse caso, o gerador de produtos canônicos apresentará P2=1, com isso a porta E ligada à saída P2 estará com um dos terminais em nível lógico 1, logo na saída teremos o valor que I2 assumir, ou seja, se I2=0, a saída desta por será “0”, se I2=1, a saída desta porta será igual a 1. Neste caso todas as outras entradas da porta OU estarão em “0”, se I2 =1 a saída S será igual a 1, portanto, quando as variáveis de seleção estiverem na condição ,S=I2.

## Slide 11: Circuito

## Slide 12: Ampliação da capacidade
Podemos a partir de circuitos multiplex de baixa capacidade formar outros para um maior número de informações de entrada.

## Slide 13: Usando blocos de menor capacidade

## Slide 14: Maior capacidade
Dentro da série de circuitos integrados comerciais, também encontramos circuitos multiplex de 8 canais de informações (3 variáveis de seleção). Com a utilização destes blocos, seguindo este processo, podemos formar circuitos multiplex com maior capacidade

## Slide 15: Mux 16 canais

## Slide 16: Mux de 16 canais
Nos blocos multiplex 1 e 2, as variáveis B,C e D irão selecionar os 2 canais de entrada, que possuem endereços iguais (BCD), nas saídas S0 e S1. O multiplex 3, por possuir as entradas de seleção curto-circuitadas, apresentará somente os endereços 000(A=0) ou 111(A=1), logo, este bloco efetuará somente os endereços 000(A=0 ou 111(A=1), logo, este bloco efetuará a seleção final através da variável A, complementar ao endereço.

## Slide 17: Mux de 16 canais
Podemos observar que no multiplex 3, as saídas S0 e S1 deverão ser ligadas nas entradas cujos endereços são 000 e 111, pois devido ao tipo de ligação das variáveis de seleção, as outras entradas jamais serão endereçadas.