## Slide 1: Circuitos RLC série em C.A.
Prof. Eng. Edson Simioni

## Slide 2
Prof. Eng. Edson Simioni
Introdução:
Quando falamos em circuitos eletrônicos que utilizam resistores, capacitores e indutores, nós estudamos suas características e comportamentos, quando ligados à uma fonte de corrente alternada.
Nas aulas passadas nós estudamos as resistências, as reatâncias e finalmente as impedâncias, que são a somatória vetorial destas. Estudamos também a frequência de ressonância e quando ela ocorre.
A partir de agora estudaremos as formas de interligar esses 3 componentes e seus efeitos, nas ligações RLC série e paralelo.
Nesta aula estudaremos os circuitos RLC série.
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 3
Prof. Eng. Edson Simioni
Revisão de Reatâncias Capacitivas e Indutivas:
Quando estudamos as reatâncias nos capacitores, vimos que ela era função inversa da frequência, ou seja, quanto maior a frequência, menor será o valor da reatância capacitiva e vice-versa.
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 4
Prof. Eng. Edson Simioni
Revisão de Reatâncias Capacitivas e Indutivas:
Se traçarmos um gráfico desta variação de XC x frequência, teremos:
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 5
Prof. Eng. Edson Simioni
Revisão de Reatâncias Capacitivas e Indutivas:
Também quando estudamos as reatâncias nos Indutores, vimos que ela era função direta da frequência, ou seja, quanto maior a frequência, maior será o valor da reatância indutiva e vice-versa.
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 6
Prof. Eng. Edson Simioni
Revisão de Reatâncias Capacitivas e Indutivas:
Se traçarmos um gráfico desta variação de XL x frequência, teremos:
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 7
Prof. Eng. Edson Simioni
Revisão de Frequência de Ressonância:
Se sobrepormos os dois gráficos, verificamos que existe uma frequência onde XC = XL, chamada de Frequência de Ressonância e fisicamente as duas reatâncias se anulam.
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 8
Prof. Eng. Edson Simioni
Revisão de Frequência de Ressonância:
Podemos calcular o valor desta frequência através da expressão:
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 9
Prof. Eng. Edson Simioni
Revisão de Impedância:
Estudamos que Impedância é a somatória vetorial das cargas Resistivas e Reativas de um circuito.
Circuitos RLC série em C.A.
Se estivermos trabalhando na frequência de ressonância e XC=XL, teremos o menor valor possível da impedância, ou seja:
Z=R

## Slide 10
Prof. Eng. Edson Simioni
Circuitos Ressonantes RLC em série:
Vamos estudar a variação da impedância x frequência (Z x f), através de um gráfico, considerando o exemplo abaixo.
Podemos calcular a frequência de ressonância. (fr = 251Hz).
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 11
Prof. Eng. Edson Simioni
Circuitos Ressonantes RLC em série:
Podemos observar que na frequência de ressonância temos o menor valor da impedância (Z=R) e consequentemente o maior valor de corrente elétrica, circulando no circuito.
Lembrando que I = V/Z (1.a Lei de Ôhm).
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 12
Prof. Eng. Edson Simioni
Exemplo de Cálculo - Circuitos Ressonantes RLC em série:
Dado o circuito abaixo, calcular:
Circuitos RLC série em C.A.
Vef = 100V
R = 100Ω
L = 130mH
C = 1μF
fr = Frequência de Ressonância = ?
jXL na Fr = ?
-JXC na Fr = ?
Z = Impedância na fr = ?
Ief = Imax na fr = ?

## Slide 13
Prof. Eng. Edson Simioni
Exemplo de Cálculo - Circuitos Ressonantes RLC em série:
Circuitos RLC série em C.A.
Substituindo os valores de L = 130mH e C = 1μF, teremos:
fr = 442,48Hz
Substituindo os valores de L = 130mH, teremos:
jXL = 360 Ω
Substituindo os valores de C = 1μF, teremos:
-jXC = 360 Ω
Nota: Na frequência de ressonância as reatâncias são
iguais em valores, anulando seus efeitos.
*
*
*

## Slide 14
Prof. Eng. Edson Simioni
Exemplo de Cálculo - Circuitos Ressonantes RLC em série:
Circuitos RLC série em C.A.
Substituindo os valores de R=100Ω, JXL=360Ω e -JXC=360Ω, teremos:
Z = 100 Ω
Ief = Vef / Z
Substituindo os valores de Vef=100V e Z=100Ω, teremos:
Ief = Imax = 1A

## Slide 15
Prof. Eng. Edson Simioni
Largura de faixa em Circuitos Ressonantes RLC em série:
Podemos definir Largura de Faixa (em inglês “bandwidth”), como sendo a faixa de frequências, em que a corrente elétrica do circuito RLC em série se mantém em um valor maior que 70,7% da corrente máxima. (I=Imax.0,707).
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 16
Prof. Eng. Edson Simioni
Largura de faixa em Circuitos Ressonantes RLC em série:
A Largura de Faixa depende da capacidade do capacitor , da indutância do indutor e do fator de qualidade deste, calculado pela expressão:
Circuitos RLC série em C.A.
Onde “Rin” é a resistência própria do fio, que é construído o indutor.
“Q” não possui unidade, por se tratar de um número puro, já que estamos dividindo (Ω) por (Ω).

## Slide 17
Prof. Eng. Edson Simioni
Largura de faixa em Circuitos Ressonantes RLC em série:
De acordo com os valores calculados para a capacitância do capacitor e para a indutância do indutor, podemos estreitar ou alargar esta faixa.
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 18
Prof. Eng. Edson Simioni
Largura de faixa em Circuitos Ressonantes RLC em série:
Esta característica é muito utilizada para realizar a seleção de frequências desejadas.
Este princípio é utilizado em caixas de som, onde a tensão de saída (Vr) atinge o seu valor máximo na frequência de ressonância.
Circuitos RLC série em C.A.

## Slide 19
Prof. Eng. Edson Simioni
Considerações finais:
O estudo dos circuitos RLC e seus efeitos são de fundamental importância para compreendermos o funcionamento de diversos dispositivos eletrônicos.
Na próxima aula estudaremos os circuitos RLC paralelo, suas características e diferenças de aplicação, em relação ao circuito RLC em série, que estudamos nesta lição.
Circuitos RLC série em C.A.