## Slide 1: Impedâncias em C.A.
Prof. Eng. Edson Simioni

## Slide 2
Prof. Eng. Edson Simioni
1. Introdução: O que é uma Impedância?
Impedâncias em C.A.

## Slide 3
Prof. Eng. Edson Simioni
2. Unidade de Medida:
Impedâncias em C.A.

## Slide 4
Prof. Eng. Edson Simioni
3. Definição de Impedância:
Impedâncias em C.A.

## Slide 5
Prof. Eng. Edson Simioni
3. Definição de Impedância:
Impedâncias em C.A.

## Slide 6
Prof. Eng. Edson Simioni
3. Definição de Impedância:
Se tivermos uma condição onde XL=XC, seus efeitos reativos se anularão e a impedância será igual a Resistência.
Vale lembrar que quando temos as reatâncias Indutivas e capacitivas com mesmos valores em módulo, estaremos diante da frequência de ressonância do circuito.
Z = R (Ω)
XL= XC
3. 1 Reatância Indutiva (XL) igual a Reatância Capacitiva (XC):
Impedâncias em C.A.

## Slide 7
Prof. Eng. Edson Simioni
3. Definição de Impedância:
Se tivermos uma condição onde R=0 a impedância do circuito será igual ao resultado da Reatância Equivalente (Req=XL-XC) e poderá ser igual a zero, caso estejamos trabalhando na frequência de ressonância. (XL=XC)
Z = XL-XC (Ω)
3. 2 Resistência igual a zero:
R= 0 (Ω)
Impedâncias em C.A.

## Slide 8
Prof. Eng. Edson Simioni
3. Definição de Impedância:
Impedâncias em C.A.

## Slide 9
Prof. Eng. Edson Simioni
5. Como podemos calcular a impedância?
Impedâncias em C.A.

## Slide 10
Prof. Eng. Edson Simioni
6. Exemplo de cálculo de Impedância:
Z = R + jXeq
6.1 Formato Retangular:
Xeq = XL-XC
Xeq = 900-500
Z= 300 +j 400 (Ω)
Xeq = 400 (Ω)
Impedâncias em C.A.

## Slide 11
Prof. Eng. Edson Simioni
6. Exemplo de cálculo de Impedância:
Substituindo os respectivos valores de R, XL e XC, teremos:
Z = 500 (Ω)
ɸ
ɸ = Arc tg (XL-XC)/R
ɸ = Arc tg (900-500)/300
ɸ = 53°
Z = 500 53 ° ( Ω )
Portanto teremos:
6.2 Formato Polar:
Impedâncias em C.A.

## Slide 12
Prof. Eng. Edson Simioni
7. Considerações:
Quando tivermos circuitos compostos com resistores e capacitores (RC) ou circuitos compostos por resistores e indutores (RL) ou resistores, capacitores e indutores (RLC), teremos um conceito de impedância, cujo modulo resultante será função direta resistência elétrica e da frequência do circuito.
Impedâncias existem somente em corrente alternada, pois em corrente continua não podemos falar em reatâncias capacitivas ou indutivas.
A combinação de circuitos envolvendo RC, RL ou RLC, serão objetos de estudos das próximas aulas.
Impedâncias em C.A.

## Slide 13: Impedâncias em C.A
Prof. Eng. Edson Simioni