## Slide 1: A.E.- 5
Aecio

## Slide 5: Botões de Comando
Os botões de comando, ou botoeiras, são equipamentos de comandos elétricos com a finalidade de enviar um sinal elétrico para o acionamento de um equipamento ou interrupção de um circuito de comando.
O acionamento dos botões de comando deve ser feito sempre por um operador.
São chaves auxiliares de comando manual que interrompem ou estabelecem um circuito de comando por meio de pulsos.

## Slide 7
Esses botões são acoplados a painéis ou caixas que protegem seus contatos e mecanismos de choques mecânicos, somente o elemento acionador fica exposto.
Quanto a forma de acionamento do botão, temos dois tipos de botões de comando: de impulso e com retenção.
Os botões de impulso, muda a posição de seus contatos no momento do acionamento, porém ao ser desacionado, seus contatos voltam a posição de origem.

## Slide 8
Enquanto que os botões de retenção mantêm o contato na nova posição e para voltar a posição de origem é necessário um novo acionamento no sentido contrário.

## Slide 9: Tipos de acionamento

## Slide 10
Quanto aos elementos de contatos, são possíveis uma série de combinações, de acordo com cada fabricante.

## Slide 11: Sinalizadores
Os sinalizadores são equipamentos de comandos elétricos com a finalidade de sinalizar uma ocorrência ou status de um equipamento ou máquina. Os sinalizadores são fabricados de diversas cores e formas.
Os mais comuns são os sonoros e luminosos.
Os sinalizadores sonoros podem ser buzinas ou campainhas.

## Slide 12: Sinalizadores
A principal função desse equipamento num sistema industrial é alertar os operadores que uma máquina iniciou um movimento ou uma ação de risco.
Os sinalizadores luminosos são os mais utilizados em painéis de comando, pois com esse elemento é possível monitorar todo sistema da planta industrial.

## Slide 13: Sinalização Visual
A sinalização visual ou sinalização luminosa tem grande aplicação nas indústrias. É muito utilizada nas sinalizações de painéis de comandos elétricos, entre outras. Esta sinalização além de ser luminosa –iluminada- utiliza as mesmas cores convencionais dos botões de comando elétrico.

## Slide 14: Sinalização luminosa

## Slide 15: Sinalização visual

## Slide 16: Sinalização Sonora
É composta por elementos sonoros como campainhas, buzinas, cigarras, etc.
As buzinas são usadas para indicar o início de funcionamento de uma máquina para que ela permaneça à disposição do operador, quando necessário.
A sinalização sonora é usada em máquinas e dispositivos que se movimentam – para chamar atenção- como por exemplo, em pontes rolantes.

## Slide 17: Sinalização Sonora
As campainhas são usadas para iniciar anomalias em máquinas ou equipamentos. Por exemplo, se um motor com sobrecarga não puder parar de imediato, o alarme chamará a atenção do operador para as providências necessárias.
A campainha poderá indicar, também parada anormal de um motor.

## Slide 18: Sinalização Sonora

## Slide 19: Simbologia
Os sinalizadores ou sinaleiros são especificados pela letra h minúscula e um índice numérico.

## Slide 20: Exemplo-Diagrama de Comando

## Slide 21: Montando