## Slide 1: TQMP-8
Aecio

## Slide 2: Característica da Pneumática
1) O ar comprimido necessita de uma boa preparação para realizar o trabalho proposto.
A remoção de impurezas, eliminação de umidade para evitar corrosão nos equipamentos, engates ou travamentos e maiores desgastes nas partes móveis do sistema.

## Slide 3
2) Os componentes pneumáticos.
São normalmente projetados e utilizados a uma pressão máxima de 1723,6kPa. Portanto, as forças envolvidas são pequenas se comparadas a outros sistemas. Assim, não é conveniente o uso de controles pneumáticos em operação de extrusão de metais.
Provavelmente, o seu uso é vantajoso para recolher ou transportar barras extrusadas.
3) Velocidades muito baixas- São difíceis de ser obtidas como o ar comprimido devido suas propriedades físicas. Neste caso, recorre-se a sistemas mistos (hidráulicos e pneumáticos).

## Slide 4: Característica pneumática
4) O ar é um fluído altamente compressível- Portanto, é impossível obter paradas intermediárias e velocidades uniformes. O ar comprimido é um poluidor sonoro quando são efetuadas exaustões para a atmosfera. Essa poluição pode ser evitada com o uso de silenciadores nos orifícios de escape.

## Slide 5: Compressores
São máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitido nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão, exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido.
Os compressores pequenos e médios podem ser resfriados a ar em um sistema muito prático, particularmente em instalações ao ar livre ou onde o calor pode ser retirado facilmente das dependências.

## Slide 6
Os compressores refrigerados a água necessitam atenção constante, para que o fluxo refrigerante não sofra qualquer interrupção, o que acarretaria um aumento sensível na temperatura de trabalho.
Determinados tipos de compressores possuem, no sistema de resfriamento intermediário, válvulas termostáticas, visando assegurar o seu funcionamento e protegendo-o contra a temperatura excessiva, por falta d’água ou outro motivo qualquer.
O resfriamento intermediário pela circulação de água é o mais indicado.

## Slide 7: Manutenção do Compressor
Um plano semanal de manutenção será previsto, e nele será programada uma verificação no nível de lubrificação, nos lugares apropriados e, particularmente, nos mancais do compressor, motor e no carter.
Neste mesmo prazo será prevista a limpeza do filtro de ar e a verificação experimental da válvula de segurança, para comprovação do seu real funcionamento. Será prevista também a verificação da tensão das correias. Periodicamente, será verificada a fixação do volante sobre o eixo de manivelas.

## Slide 8: Irregularidades na compressão
Como na compressão o ar é aquecido, é normal um aquecimento do compressor. Porém, às vezes o aquecimento exagerado pode ser devido a uma das seguintes causas:
-falta de óleo no carter.
-válvulas presas.
-ventilação insuficiente.
-Válvulas sujas.
Óleo do carter viscoso demais.
Válvulas de recalque quebradas
Filtros de ar entupido.

## Slide 9: Em caso de “batidas” ou barulho anormal
-Carvão do pistão
-Folga ou desgaste os pinos que prendem as buchas e os pistões.
-Jogo de mancais das buchas no eixo das manivelas
-Desgaste nos mancais principais.
-Válvulas mal assentadas
-Volante solto

## Slide 10: Se os períodos de funcionamento são mais longos que os normais, isto pode ser devido a: :
-Entupimento do filtro de ar
-Perda de ar nas linhas
-Válvulas sujas ou emperradas.
-Necessidade de maior capacidade de ar.

## Slide 11: ATIVIDADE 8